DYNAMOMETERPRØVE

|  | Stabilitetskriterier |
| --- | --- |
|  | Regelkrav | Aktuel værdi | Opfyldt [ja/nej] |
|  | A > 0,055 radm; [0° - 30°] |  |  |
|  | A > 0,090 radm; [0° - 40°/(f] |  |  |
|  | A > 0,030 radm; [30° - 40°/(f] |  |  |
|  | (GZmax > 25° |  |  |
|  | GZ( >0,200 m; ( > 30° |  |  |
|  | GM > 0,350 m |  |  |
|  | GM = x 57,3 [m] |
| Stabilitetsundersøgelse ved dynamometermetoden |
| Lpp | = [m] | Skibets navn | : |
| B | = [m] | Længde af lodsnor, L | : [mm] |
| dm | = [m] | Vejrforhold | : |
| W | = [t] | Sted/dato | : |
| Fribord | = [m] |  | : |
| Prøven skal foretages ved krængninger på ca.: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40° eller op til indstrømningsvinklen, hvis denne er mindre end 40°. |
| Skibets kondition under dynamometerprøven : |
| Forsøg | p [t] | a [m] | p x a [t ( m] | W – p [t] | GZ [m] | Udslag b [mm] | tg ( [b/L] | ( [°] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZ = [m] |
| GZ-kurve | Udført af: Der skal laves mindst 2 konditioner: en svarende til letskib og en svarende til værste forekommende kondition, fx med dækslast mv. Fribordet i den værste kondition skal aflæses. Hvis skibet ikke kan vejes, skal skroget opmåles (formelmetoden LxBxdxCb accepteres ikke). Middelspantet skal opmåles med henblik på armlængden ”a”. ( B/2 må ikke benyttes da resultatet bliver for positivt). Skibet skal opfylde kravene til stabilitet i Søfartsstyrelsen Meddelelser F, dvs. de normale arealkrav. |

Husk at trækkraften P skal reduceres med vægten af evt. åg, seler og kæder inden den indgår i beregningerne.

Følgende vedlægges som dokumentation:

1.   Dokumentation for vejningen af skibet med autoriseret (Bro)vægt, samt kopi af kalibreringsattest.

2.   Kalibreringsattest eller anden dokumentation på at trækkraften P er korrekt.

# Text boxes

GZ

[m]

Krængning [(]°